КАБЕЛИ ВЫКОКОЧАСТОТНЫЕ ПАРНОЙ СКРУТКИ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

U/UTP Cat 5 PVC, U/UTP Cat 5е PVC, F/UTP Cat 5 PVC, F/UTP Cat 5e PVC,

U/UTP Cat 5 PE, U/UTP Cat 5е PE, F/UTP Cat 5 PE, F/UTP Cat 5e PE,

F/UTPт Cat 5 PE, F/UTPт Cat 5e PE, U/UTPт Cat 5 PE, U/UTPт Cat 5е PE

Кабели высокочастотные парной скрутки для структурированных кабельных систем

ТУ 16.К17-067-2012.

КОДЫ ОКП

| Марка кабеля | Код ОКП |
| --- | --- |
| U/UTP Cat 5 PVC | 357400 |
| U/UTP Cat 5е PVC | 357400 |
| U/UTP Cat 5 PЕ | 357400 |
| U/UTP Cat 5е PЕ | 357400 |
| U/UTPт Cat 5 PЕ | 357400 |
| U/UTPт Cat 5е PЕ | 357400 |
| F/UTP Cat 5 PVC | 357400 |
| F/UTP Cat 5е PVC | 357400 |
| F/UTP Cat 5 PЕ | 357400 |
| F/UTP Cat 5е PЕ | 357400 |
| F/UTPт Cat 5 PЕ | 357400 |
| F/UTPт Cat 5е PЕ | 357400 |

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабель U/UTP Cat 5 PVC, U/UTP Cat 5е PVC – для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений.

Кабель F/UTP Cat 5 PVC, F/UTP Cat 5е PVC – для стационарной прокладки внутри зданий и сооружений.

Кабель U/UTP Cat 5 PЕ, U/UTP Cat 5е PЕ – для внешней прокладки по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи.

Кабель F/UTP Cat 5 PE, F/UTP Cat 5е PЕ – для внешней прокладки по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи.

Кабель F/UTPт Cat 5 PE, F/UTPт Cat 5е PЕ – для внешней прокладки по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи и протягивание между опорами или зданиями.

Кабель U/UTPт Cat 5 PE, U/UTPт Cat 5е PЕ – для внешней прокладки по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи и протягивание между зданиями.

Вид климатического исполнения УХЛ, категорий размещения 1, 2 для кабелей с полиэтиленовой оболочкой и климатическом исполнении У, категории размещения 3,4 для кабелей с поливинилхлоридной оболочкой по ГОСТ 15150.

КОНСТРУКЦИЯ

1 Токопроводящие жилы – однопроволочные из медной мягкой круглой проволоки.
2 Изоляция – из сплошного полиэтилена.

3 Пары  – скручены из изолированных жил разного цвета.

4 Сердечник – скручен из пар или элементарных пучков. 
5 Поясная изоляция – из полиэтилентерефталатной ленты.
6 Экран:  для кабелей марок F/UTP Cat 5 PVC, F/UTP Cat 5е PVC, F/UTP Cat 5 PE, F/UTP Cat 5е PЕ, F/UTPт Cat 5 PE, F/UTPт Cat 5е PЕ поверх поясной изоляции накладывается экран из алюмополимерной ленты.Под экраном продольно проложена медная луженая проволока. 
7 Оболочка:

- для кабелей марок U/UTP Cat 5 PVC, U/UTP Cat 5е PVC, F/UTP Cat 5 PVC, F/UTP Cat 5е PVC – поливинилхлоридного пластиката серого цвета;

- для кабелей марок U/UTP Cat 5 PЕ, U/UTP Cat 5е PЕ, F/UTP Cat 5 PE, F/UTP Cat 5е PЕ, F/UTPт Cat 5 PE, F/UTPт Cat 5е PЕ, U/UTPт Cat 5 PE, U/UTPт Cat 5е PЕ – из светостабилизированного полиэтилена черного цвета.

РАСЦВЕТКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ В ПУЧКЕ (СЕРДЕЧНИКЕ)

| Номер пары (тройки) | Цвет изоляции жилы |
| --- | --- |
|  | а | б |
| 1 | белый | голубая |
| 2 |  | оранжевая |
| 3 |  | зеленая |
| 4 |  | коричневая |
| 5 |  | серая |
| 1 | красный | голубая |
| 2 |  | оранжевая |
| 3 |  | зеленая |
| 4 |  | коричневая |
| 5 |  | серая |

РАСЦВЕТКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ В 25-ПАРНОМ ПУЧКЕ (СЕРДЕЧНИКЕ)

| Условный номер в 25-парном пучке | Обозначение и расцветка жилы в паре |
| --- | --- |
|  | а | б |
| 1 | белый | голубой |
| 2 |  | оранжевый |
| 3 |  | зеленый |
| 4 |  | коричневый |
| 5 |  | серый |
| 6 | красный | голубой |
| 7 |  | оранжевый |
| 8 |  | зеленый |
| 9 |  | коричневый |
| 10 |  | серый |
| 11 | черный | голубой |
| 12 |  | оранжевый |
| 13 |  | зеленый |
| 14 |  | коричневый |
| 15 |  | серый |
| 16 | желтый | голубой |
| 17 |  | оранжевый |
| 18 |  | зеленый |
| 19 |  | коричневый |
| 20 |  | серый |
| 21 | фиолетовый | голубой |
| 22 |  | оранжевый |
| 23 |  | зеленый |
| 24 |  | коричневый |
| 25 |  | серый |

РАСЦВЕТКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПУЧКОВ В 25-ПАРНОМ ПУЧКЕ (СЕРДЕЧНИКЕ)

| Условный номер в 25-парном пучке | Цвет скрепляющей нити или ленты |
| --- | --- |
| 1 | голубой |
| 2 | оранжевый |
| 3 | зеленый |
| 4 | коричневый |
| 5 | серый |

РАСЦВЕТКА 25-ПАРНЫХ  ПУЧКОВ в сердечнике кабеля 100 пар

| Условный номер в 25-парном пучке | Цвет скрепляющей нити или ленты |
| --- | --- |
| 1 | голубой |
| 2 | оранжевый |
| 3 | зеленый |
| 4 | коричневый |

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Номинальный диаметр жил, мм | Номинальная толщина изоляции, мм |
| --- | --- |
| 0,50 | 0,25 |
| 0,52 |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Технические характеристики | Частота, МГц | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | Категория 5 | Категория 5е |
| Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1000 м длины и температуру 20ºС, Ом, не более | Постоянный ток | 95 |
| Омическая асимметрия жил в рабочей паре, %, не более: | Постоянный ток | 3 | 2 |
| Омическая асимметрия жил между парами, %, не более: | Постоянный ток | - | 4 |
| Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1000 м длины и температуру 20 ºС, МОм, не менее: | То же | 5000 |
| Рабочая емкость, пересчитанная на длину 1000 м, пФ не более: | 8,0*10-4 или 1*10-3 | 56 |
| Испытательное напряжение между жилами и между жилами и между жилами и экраном | Постоянный ток | 1 кВ – 1 мин или 2,5 кВ – 2 сек |
|  | 5-10-5 | 0,7 кВ – 1 мин или 1,7 кВ – 2 сек |

Продолжение таблицы 1

| Емкостная асимметрия пар по отношению к земле для неэкранированных кабелей, пересчитанное на длину 1000 м, пФ, не более | 8*10-4 или 1*10-3 | 3400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкостная асимметрия пар к экрану для экранированных кабелей, пересчитанное на длину 1000 м, пФ, не более | 8*10-4 или 1*10-3 | 3400 | 1600 |
| Сопротивление связи Zт экранированных кабелей, мОм, не более | 1 | 10 |
|  | 10 | 10 |
|  | 30 | 30 |
|  | 100 | 100 |
| Затухание излучения Ас, дБ, не менее | 30-100 | 85 |
| Время задержки сигнала tр, пересчитанное на длину 100 м, нс | 2-100 | 567 | - |
|  | 4-100 | - | 537,6 |
| Максимальная разность времени завершения сигнала Δtр между двумя любыми парами пересчитанное на длину 100 м и температуру 20ºС, нс, не более | 4-100 | 45 |
| Допустимый ток нагрузки, мА, не более | 4-100 | 175 |
| Коэффициент затухания α20, пересчитанное на длину 100 м и температуру 20ºС, дБ, не более | 1 | 2,1 | 2,1 |
|  | 4 | 4,3 | 4,1 |
|  | 10 | 6,6 | 6,5 |
|  | 16 | 8,2 | 8,3 |
|  | 20 | 9,2 | 9,3 |
|  | 31,25 | 11,8 | 11,7 |
|  | 62,5 | 17,1 | 17,0 |
|  | 100 | 22,0 | 22,0 |
| Затухание асимметрии на ближайшем конце TCL, пересчитанное на длину 100 м, дБ, не менее | 1-100 | - | 20 |
| Защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце EL TCTL, пересчитанное на длину 100 м, дБ, не менее | 1-100 | - | 15 |
| Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце PS NEXT на фиксированных частотах, пересчитанное на длину 100 м, дБ, не менее | 1 | 62,0 | 62,3 |
|  | 4 | 53,0 | 53,3 |
|  | 10 | 47,0 | 47,3 |
|  | 16 | 44,0 | 44,3 |
|  | 20 | 42,5 | 42,8 |
|  | 31,25 | 39,6 | 39,9 |
|  | 62,5 | 35,1 | 35,4 |
|  | 100 | 32,0 | 32,3 |

Продолжение таблицы 1

| Переходное затухание на ближнем конце для любой композиции пар NEXT, пересчитанное на длину 100 м, дБ, не менее | 1 | 62,0 | 65,3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 53,0 | 56,3 |
|  | 10 | 47,0 | 50,3 |
|  | 16 | 44,0 | 47,3 |
|  | 20 | 42,5 | 45,8 |
|  | 31,25 | 39,6 | 42,9 |
|  | 62,5 | 35,1 | 38,4 |
|  | 100 | 32,0 | 35,3 |
| Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце PS EL FEXT на фиксированных частотах, пересчитанное на длину 100 м, дБ, не менее | 1 | - | 61,0 |
|  | 4 | - | 49,0 |
|  | 10 | - | 41,0 |
|  | 16 | - | 36,9 |
|  | 20 | - | 35,0 |
|  | 31,25 | - | 31,1 |
|  | 62,5 | - | 25,0 |
|  | 100 | - | 21,0 |
| Защищенность на дальнем конце для любой комбинации пар EL FEXT, пересчитанное на длину 100 м, дБ, не менее | 1 | 61,0 | 64,0 |
|  | 4 | 49,0 | 52,0 |
|  | 10 | 41,0 | 44,0 |
|  | 16 | 37,0 | 39,9 |
|  | 20 | 35,0 | 38,0 |
|  | 31,25 | 31,0 | 34,1 |
|  | 62,5 | 25,0 | 28,0 |
|  | 100 | 21,0 | 24,0 |
| Затухание отражения RL, дБ, не менее | 1-10 | 23 | 25 |
|  | 10-20 | 23 | 25 |
|  | 20-100 | 16 | 21,1 |
| Волновое сопротивление Zс, Ом | 1-100 | 100±15 |

Продолжение таблицы 1

Условия транспортировки кабеля должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82. Температура прокладки и монтажа: - для кабелей с оболочкой из светостабилизированного полиэтилена не ниже -20ºС - для остальных кабелей не ниже -10ºС Радиус изгиба при прокладке и монтаже: не менее 8 диаметров по пластмассовой оболочке. Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315: Тип исполнения кабеля Класс пожарной опасности Кабели в оболочке и поливинилхлоридного пластиката Без исполнения О1.8.2.5.4 Гарантийный срок эксплуатации кабелей 3 года Кабель поставляется на деревянных барабанах по ГОСТ 5151-79 или в бухтах. Строительная длина кабеля: – от 2 до 10 пар включительно 305 м и 500 м; – от 25 до 100 пар включительно 300 м.

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР И РАСЧЕТНАЯ МАССА 1 км КАБЕЛЯ (СПРАВОЧНОЕ)

Таблица 2

| Марка кабеля | Наружные размеры кабеля, мм, не более | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- |
| U/UTP Cat 5 PVC 2х2х0,5 | 4,85 | 23,46 |
| U/UTP Cat 5 PVC 4х2х0,52 | 6,74 | 43,61 |
| F/UTP Cat 5 PVC 4х2х0,52 | 7,01 | 50,58 |
| U/UTP Cat 5 PE 4х2х0,52 | 6,74 | 36,72 |
| F/UTP Cat 5 PE 4х2х0,52 | 7,01 | 43,38 |
| U/UTPт Cat 5 PVC 4х2х0,52 | 6,74х11,04 | 43,60 |
| F/UTPт Cat 5 PVC 4х2х0,52 | 7,01х11,31 | 46,01 |
| U/UTP Cat 5 PVC 10х2х0,52 | 8,31 | 79,83 |
| F/UTP Cat 5 PVC 10х2х0,52 | 8,57 | 91,00 |
| U/UTP Cat 5 PE 10х2х0,52 | 8,31 | 73,50 |
| F/UTP Cat 5 PE 10х2х0,52 | 8,57 | 82,60 |
| U/UTPт Cat 5 PVC 10х2х0,52 | 8,23х16,13 | 112,64 |
| F/UTPт Cat 5 PVC 10х2х0,52 | 8,57х16,39 | 128,10 |
| U/UTP Cat 5 PVC 16х2х0,52 | 10,25 | 119,48 |
| F/UTP Cat 5 PVC 16х2х0,52 | 10,51 | 132,48 |

Продолжение таблицы 2

| U/UTPт Cat 5 PE 16х2х0,52 | 10,25 | 111,40 |
| --- | --- | --- |
| F/UTP Cat 5 PE 16х2х0,52 | 10,51 | 122,02 |
| U/UTP Cat 5 PVC 25х2х0,52 | 12,23 | 174,95 |
| F/UTP Cat 5 PVC 25х2х0,52 | 12,49 | 189,65 |
| U/UTPт Cat 5 PE 25х2х0,52 | 12,23 | 164,58 |
| F/UTP Cat 5 PE 25х2х0,52 | 12,49 | 173,23 |
| U/UTPт Cat 5 PVC 32х2х0,52 | 13,89 | 218,34 |
| F/UTP Cat 5 PVC 32х2х0,52 | 14,15 | 234,25 |
| U/UTP Cat 5 PE 32х2х0,52 | 13,89 | 206,76 |
| F/UTP Cat 5 PE 32х2х0,52 | 14,15 | 221,93 |
| U/UTP Cat 5 PVC 50х2х0,52 | 16,78 | 322,24 |
| F/UTP Cat 5 PVC 50х2х0,52 | 17,04 | 343,31 |
| U/UTPт Cat 5 PE 50х2х0,52 | 16,78 | 305,35 |
| F/UTP Cat 5 PE 50х2х0,52 | 17,04 | 325,94 |
| U/UTP Cat 5 PVC 100х2х0,52 | 23,12 | 616,44 |
| F/UTP Cat 5 PVC 100х2х0,52 | 23,38 | 646,40 |
| U/UTP Cat 5 PE 100х2х0,52 | 23,12 | 596,97 |
| F/UTP Cat 5 PE 100х2х0,52 | 23,38 | 622,77 |